EXERCICES SUR MCC

Exercice 1 :

Un moteur de puissance utile 3 kW tourne à 1500 tr/min.

Calculer le couple utile en Nm.

Exercice 2 : machine à courant continu à excitation indépendante

La force électromotrice d’une machine à excitation indépendante est de 210 V à

1500 tr/min.

Calculer la fem pour une fréquence de rotation de 1000 tr/min, le flux étant constant.

Exercice 3 :

- Un moteur à excitation indépendante alimenté sous 220 V possède une résistance d’induit de 0,8 (.

A la charge nominale, l’induit consomme un courant de 15 A. Calculer la f.e.m. E du moteur.

- La machine est maintenant utilisée en génératrice (dynamo).

Elle débite un courant de 10 A sous 220 V. En déduire la f.e.m.

Exercice 4 :

Une génératrice à excitation indépendante fournit une fem de 220 V pour un courant d’excitation de 3,5 A. La résistance de l’induit est de 90 m(.

Calculer la tension d’induit U lorsqu’elle débite 56 A dans le circuit de charge.

Exercice 5 :

La plaque signalétique d’un moteur à courant continu à excitation indépendante indique :

1,12 kW 1200 tr/min        induit 220 V 5,7 A     excitation 220 V 0,30 A      Masse 57 kg

1- Calculer le couple utile nominal (en Nm).

2- Calculer le rendement nominal.

Exercice 6 :

La plaque signalétique d’une génératrice à courant continu à excitation indépendante indique :

11,2 Nm 1500 tr/min      induit 220 V 6,8 A    excitation 220 V 0,26 A     masse 38 kg

- Calculer la puissance mécanique consommée au fonctionnement nominal.

- Calculer la puissance consommée par l’excitation.

- Calculer la puissance utile.

- En déduire le rendement nominal.

Exercice 7 :

Un moteur à courant continu à excitation indépendante et constante est alimenté sous 240 V.

La résistance d’induit est égale à 0,5 , le circuit inducteur absorbe 250 W et les pertes collectives s’élèvent à 625 W.

Au fonctionnement nominal, le moteur consomme 42 A et la vitesse de rotation est de 1200 tr/min.

- Calculer :

- la f.e.m.

- la puissance absorbée, la puissance électromagnétique et la puissance utile

- le couple utile et le rendement

- Quelle est la vitesse de rotation du moteur quand le courant d’induit est de 30 A ?

- Que devient le couple utile à cette nouvelle vitesse (on suppose que les pertes collectives sont

toujours égales à 625 W) ?

- Calculer le rendement.

Exercice 8 :

La plaque signalétique d’un moteur à excitation indépendante porte les indications suivantes :

U = 240 V           I = 35 A                 P = 7 kW               n = 800 tr/min

Calculer (à la charge nominale) :

- Le rendement du moteur sachant que les pertes Joule inducteur sont de 150 watts.

- Les pertes Joule induit sachant que l’induit a une résistance de 0,5 .

- La puissance électromagnétique et les pertes « constantes ».

- Le couple électromagnétique, le couple utile et le couple des pertes « constantes ».

Exercice 9 :

Un moteur à courant continu à excitation indépendante et constante a les caractéristiques

suivantes :

- tension d’alimentation de l’induit : U = 160 V

- résistance de l’induit : R = 0,2 

- La fem E du moteur vaut 150 V quand sa vitesse de rotation est n = 1500 tr/min.

En déduire la relation entre E et n.

- Déterminer l’expression de I (courant d’induit en A) en fonction de E.

- Déterminer l’expression de Tem (couple électromagnétique en Nm) en fonction de I.

- En déduire que : Tem = 764 – 0,477n

- On néglige les pertes collectives du moteur. Justifier qu’alors :

Tu (couple utile) = Tem

- Calculer la vitesse de rotation du moteur à vide.

- Le moteur entraîne maintenant une charge dont le couple résistant varie

proportionnellement avec la vitesse de rotation (20 Nm à 1000 tr/min).

Calculer la vitesse de rotation du moteur en charge :

- par une méthode graphique

- par un calcul algébrique

En déduire le courant d’induit et la puissance utile du moteur.

Réponses

Ex1. T = 19.1 N.m

Ex2. E = 140V

Ex3 1°) E = 208V      2°) E = 228V

Ex4  U = 215V

Ex5  T = 8.9 N.m     rdt = 84.8%

Ex6  1°) 1.76 kW  	2°) 57W   	3°) 1.5 kW	4°) 82.4%

Ex7  1°) E = 219V	Pa = 10.33 kW	Pem = 9.2kW		Pu = 8.57 kW

Tu = 62.2 N.m	rdt = 80%

2°) n = 1233 tr/mn	3°) Tu = 47.4 N.m	4°) rdt = 82.2%

Ex8

(à la charge nominale) :

1- Le rendement du moteur sachant que les pertes Joule inducteur sont de 150 watts.

Puissance utile : 7 kW

Puissance absorbée par l’induit = UI = 24035 = 8,4 kW

Puissance absorbée par l’inducteur = pertes Joule à l’inducteur = 150 W

Puissance absorbée = puissance absorbée par l’induit + puissance absorbée par l’inducteur

= 8400 + 150 = 8,55 kW

Rendement = 7000/8550 = 81,9 %

2- Les pertes Joule induit sachant que l’induit a une résistance de 0,5 .

RI² = 0,535² = 0,61 kW

3- La puissance électromagnétique et les pertes « constantes ».

Puissance électromagnétique = fem induite courant d’induit

Fem induite : E = U – RI = 240 – 0,535 = 222,5 V

EI= 222,535 = 7,79 kW

Autre méthode : bilan de puissance

Puissance électromagnétique = puissance absorbée – pertes Joule totales

= 8,55 – (0,15 + 0,61) = 7,79 kW

Bilan de puissance :

Pertes « constantes » (ou pertes collectives) = puissance électromagnétique – puissance utile

= 7,79 – 7 = 0,79 kW

4- Le couple électromagnétique, le couple utile et le couple des pertes « constantes ».

Couple électromagnétique = 7790/(8002/60) = 93 Nm

Couple utile = 7000/(8002/60) = 83,6 Nm

Couple des pertes constantes = 790/(8002/60) = 93 – 83,6 = 9,4 Nm

Ex9

1- La fem E du moteur vaut 150 V quand sa vitesse de rotation est n = 1500 tr/min.

L’excitation étant constante, E est proportionnelle à n :

E (en V) = 0,1n (tr/min)

2- Déterminer l’expression de I (courant d’induit en A) en fonction de E.

I = (U - E)/R

3- Déterminer l’expression de Tem (couple électromagnétique en Nm) en fonction de I.

Tem = kI

E = kavec en rad/s

Tem (en Nm) = 0,955I (en A)

4- En déduire que : Tem = 764 – 0,477n

Tem = kI = k(U - E)/R = k(U - 0,1n)/R

Tem = 764 – 0,477n

5- On néglige les pertes collectives du moteur. Justifier qu’alors :

Tu (couple utile) = Tem

Le couple des pertes collectives est négligeable :

Tu = Tem – Tpertes collectives = Tem

6- Vitesse de rotation du moteur à vide.

Tu = 0

Tem = 0

n = 764/0,477 = 1600 tr/min

Autre méthode : E = U (à vide, I = 0 si on néglige les pertes collectives).

n = 160/0,1 = 1600 tr/min

7- Tr (en Nm) = 0,02n (en tr/min)

- par méthode graphique :

On trace les droites Tr(n) et Tu(n).

L’intersection donne le point de fonctionnement.

- par un calcul algébrique

Au point de fonctionnement : Tu = Tr

764 – 0,477n = 0,02n

n = 1536 tr/min

En déduire le courant d’induit et la puissance utile du moteur.

I = (U - E)/R = (U - 0,1n)/R = 32,2 A

Autre méthode : I = Tem/0,955 = 0,02n/0,955 = 32,2 A

Pu = Tu = (30,7 Nm)(160,8 rad/s) = 4,94 kW

Autre méthode : Pu = Pem (pas de pertes collectives) = EI = (153,6 V)(32,2 A) = 4,94 kW